## Slide 1
04
시리얼 통신 GPS 수신기
USB GPS의 NMEA 데이터를 실시간 파싱하여 WGS84 · UTM 좌표로 전시
SerialPort
NMEA-0183
WGS84
UTM
SW 개발 기초 세미나 · C# / WPF (.NET 8)

## Slide 2
프로그램 개요
시리얼 수신 → 파싱 → 좌표 변환 → GUI 전시를 클래스별로 분리
04 시리얼 통신 GPS | 2
1
시리얼 수신
COM 포트 · Baud Rate 선택 후 연결
바이트를 모아 한 줄(\r\n) 단위로 전달
2
NMEA 파싱
GGA(위치 · 고도 · 위성) / RMC(속도)
체크섬(XOR) 검사로 깨진 문장 제외
3
WGS84 전시
십진수 도 (37.566667°)
도분초 (37° 34' 0.00" N)
4
UTM 변환
Zone + Easting / Northing (m)
횡메르카토르 공식 직접 구현
파일 구성
GpsSerialReader.cs
SerialPort 수신 · 줄 단위 분리
NmeaParser.cs
체크섬 · GGA / RMC 해석
CoordinateConverter.cs
DMS · UTM 변환 공식
GpsData.cs
파싱 결과 보관 (Model)
MainWindow.xaml(.cs)
포트 설정 · 좌표 전시 · 원본 로그

## Slide 3
데이터 흐름
한 줄이 들어올 때마다 아래 순서로 처리되어 텍스트박스가 실시간 갱신
04 시리얼 통신 GPS | 3
GPS 수신기
1초마다 NMEA 문장 송신
SerialPort
USB 가상 COM 9600 8N1
GpsSerial Reader
'\n' 기준 한 줄 조립
Nmea Parser
체크섬 검사 필드 분리
GpsData
시간 · 위경도 고도 · 위성
Coordinate Converter
DMS · UTM 변환
MainWindow
TextBox 실시간 전시
스레드 전환
DataReceived 이벤트는 별도 스레드에서 실행
→ Dispatcher.BeginInvoke로 UI 스레드에 전달 후 파싱 · 전시
역할 분리
수신 / 파싱 / 변환 클래스는 UI를 전혀 모름
→ GPS 장비나 화면이 바뀌어도 해당 클래스만 수정
Notes: GPS는 보통 1초에 한 번씩 여러 NMEA 문장을 보냅니다. 시리얼 수신 스레드에서 한 줄을 완성하면 Dispatcher로 UI 스레드에 넘기고, 파싱과 좌표 변환 후 화면에 표시합니다.

## Slide 4
시리얼 통신 기초 (UART)
1 byte를 Start bit + 데이터 8bit + Stop bit 순서로 한 비트씩 전송
04 시리얼 통신 GPS | 4
Start
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Stop
8N1 = 데이터 8bit, 패리티 None, Stop 1bit → 1 byte당 10bit
9600 bps ÷ 10 = 초당 약 960 byte 전송
Baud Rate
초당 전송 비트 수. 송수신 양쪽이 같아야 함 (GPS는 주로 4800 / 9600)
비동기 통신
클럭선 없이 약속된 속도와 Start/Stop 비트로 동기화
USB-Serial
USB GPS는 드라이버가 가상 COM 포트 생성 → 장치 관리자에서 번호 확인
serialPort = new SerialPort(
portName, baudRate,
Parity.None, 8, StopBits.One);
serialPort.DtrEnable = true;
serialPort.DataReceived += ...;
serialPort.Open();
수신 데이터 조립
ReadExisting()은 도착한 만큼만 읽음 → 문장이 중간에 잘려 올 수 있음
receiveBuffer에 이어 붙인 뒤 '\n'마다 잘라 LineReceived 발생

## Slide 5
NMEA-0183 문장 구조 (GGA)
'$' 시작 · ',' 구분 · '*' 뒤 2자리 = 체크섬
04 시리얼 통신 GPS | 5
$GPGGA,123519.00,3734.0000,N,12658.6800,E,1,08,0.9,45.0,M,18.0,M,,*5D
필드 | 예시 값 | 의미
[0] | GPGGA | GP = GPS(Talker ID), GGA = 문장 종류
[1] | 123519.00 | UTC 12:35:19 (한국 = +9시간)
[2] [3] | 3734.0000, N | 위도 37도 34.0000분, 북위
[4] [5] | 12658.6800, E | 경도 126도 58.6800분, 동경
[6] | 1 | Fix 품질 (0 = 측위 안됨, 1 = GPS, 2 = DGPS)
[7] | 08 | 사용 위성 수
[8] | 0.9 | HDOP (수평 정밀도 저하율, 작을수록 좋음)
[9] | 45.0 | 해발 고도 (m)
체크섬 검사
'$'와 '*' 사이 모든 문자를 XOR
→ 결과가 '*' 뒤 16진수 (5D)와 같으면 정상
다르면 전송 중 손상 → 버림
RMC 문장
[2] 상태 A = 유효 / V = 무효
[7] 속도 (knot) x 1.852 = km/h

## Slide 6
좌표 변환 ① 도분 → 십진수 도 → 도분초
NMEA 위경도는 ddmm.mmmm (도+분) 형식 → 계산하기 쉬운 십진수 도로 변환
04 시리얼 통신 GPS | 6
NMEA 원본
도 + 분 / 60
십진수 도 (DD)
도분초 (DMS)
위도
3734.0000
37 + 34.0000 / 60
37.566667°
37° 34' 0.00" N
경도
12658.6800
126 + 58.68 / 60
126.978000°
126° 58' 40.80" E
도분 → 십진수 도
degree = (int)(rawValue / 100)
minute = rawValue - degree x 100
결과 = degree + minute / 60, S·W는 음수
십진수 도 → 도분초
도 = 정수 부분
분 = 소수 부분 x 60 의 정수
초 = 남은 소수 x 60

## Slide 7
좌표 변환 ② WGS84 → UTM
지구를 경도 6°씩 60개 구역으로 나눠 평면(m 단위)으로 펼친 좌표계
04 시리얼 통신 GPS | 7
1
Zone 번호
(경도 + 180) / 6 + 1 한국 : 51 · 52 구역
2
중앙 경선
구역 가운데 경도 (52구역 = 129°E) 축척 계수 k0 = 0.9996
3
False Easting
중앙 경선 = 500,000 m 음수 좌표 방지
4
밴드 문자
위도 8° 간격 C~X 한국(32~40°N) = S
검증 결과 (서울 시청 부근)
37.566667°N, 126.978000°E
52S 321,424.68 m E 4,159,659.14 m N
· 계산 순서 : 라디안 변환 → 곡률 반경 N · T · C · A 계산 → 자오선 호 길이 M → Easting / Northing (USGS Snyder 공식)
· 남반구는 Northing에 10,000,000 m 가산 · 시드니(-33.8688, 151.2093) → 56H 334,368.6 E / 6,250,948.3 N 으로 검증

## Slide 8
코드 : 파싱과 변환 핵심부
NmeaParser.Parse() · ToDecimalDegree()
04 시리얼 통신 GPS | 8
// Parse : '$'와 '*' 사이만 잘라 ','로 분리
if (!IsChecksumValid(sentence)) return false;
string[] fields = sentence
.Substring(1, starIndex - 1).Split(',');
string sentenceType = fields[0].Substring(2);
switch (sentenceType) // GP/GN 무시
{
case "GGA": return ParseGga(...);
case "RMC": return ParseRmc(...);
}
// ddmm.mmmm → 십진수 도
double rawValue = ParseDouble(value);
int degree = (int)(rawValue / 100);
double minute = rawValue - degree * 100;
double decimalDegree =
degree + minute / 60.0;
return (hemisphere == "S" ||
hemisphere == "W")
? -decimalDegree : decimalDegree;

## Slide 9
관련 지식 (예상 질문)
코드와 함께 질문받을 수 있는 배경 지식 정리
04 시리얼 통신 GPS | 9
Q
WGS84란?
GPS가 사용하는 세계 측지계. 지구를 장반경 6,378,137 m, 편평률 1/298.257223563 타원체로 정의.
Q
UTM을 쓰는 이유
위경도는 각도라 거리 계산이 복잡. UTM은 m 단위 평면 좌표 → 거리 · 방향 계산이 쉬워 경로 계획 · 지도 표시에 유리.
Q
체크섬 XOR
'$'~'*' 사이 문자를 XOR한 1byte 값. 시리얼 잡음으로 깨진 문장을 걸러내 잘못된 위치 표시를 막음.
Q
GP vs GN
Talker ID. GP = GPS 단독, GN = GPS + GLONASS 등 복합 GNSS. 파서는 앞 2글자를 무시해 둘 다 처리.
Q
Fix · HDOP
Fix 품질 0이면 위치 무효 → 좌표 갱신 안 함. HDOP은 위성 배치에 따른 수평 오차 배율 (1 이하 우수).
Q
InvariantCulture
지역 설정에 따라 소수점이 ','인 PC도 있음. NMEA는 항상 '.' → 문화권 무관하게 파싱.

## Slide 10
변수 명명 규칙
모든 변수는 camelCase · C# 표준 규칙과 함께 적용
04 시리얼 통신 GPS | 10
camelCase
변수 · 필드 · 상수 · 매개변수 · 컨트롤 이름
· 첫 단어 소문자, 이후 단어 첫 글자만 대문자
· 약어 대신 의미가 드러나는 완전한 단어 사용
· bool은 is / has 접두어 → if문이 문장처럼 읽힘
baudRate / portName decimalDegree eccSquared isLatitude
PascalCase
클래스 · 메서드 · 속성 · 이벤트 (변수 아님)
· C# 공식 명명 규칙(Microsoft 가이드)을 따름
· 변수(camelCase)와 한눈에 구분됨
· 속성은 XAML 바인딩 대상이라 PascalCase 유지
class NmeaParser ToUtm() / ToDms() GpsData.Latitude LineReceived
컨트롤 접미어
XAML x:Name (화면 컨트롤 변수)
· 의미 + 컨트롤 종류 순서로 이름 작성
· 코드에서 이름만 보고 타입을 알 수 있음
· 예: TextBox / Button / ListBox / ComboBox
portComboBox latitudeDecimalTextBox eastingTextBox rawDataListBox

## Slide 11
선언 변수 정리
선언한 변수 전체 목록 (1/7) · 모두 camelCase
04 시리얼 통신 GPS | 11
변수명 | 타입 | 구분 · 위치 | 역할 | 이렇게 지은 이유
serialPort | SerialPort | 필드 · GpsSerialReader | 실제 COM 포트 객체 | 클래스명을 camelCase로 그대로 → 역할이 하나뿐
receiveBuffer | string | 필드 · GpsSerialReader | '\n' 전까지 미완성 데이터 보관 | 수신(receive) 데이터를 잠시 담는 buffer
portName | string | 매개변수 · Open / 지역 · 연결 버튼 | COM 포트 이름 (COM3 등) | SerialPort.PortName 속성과 같은 단어
baudRate | int | 매개변수 · Open / 지역 · 연결 버튼 | 통신 속도 (bps) | 시리얼 통신 표준 용어 Baud Rate
newLineIndex | int | 지역 · SerialPort_DataReceived | '\n' 문자 위치 | 찾는 대상(newLine) + Index
line | string | 지역 · DataReceived / 매개변수 · OnLineReceived | 완성된 NMEA 문장 1줄 | LineReceived 이벤트와 같은 단어
knotToKmh | const double | 상수 · NmeaParser | 1 knot = 1.852 km/h | A To B 형태 → 단위 변환 계수임을 표시

## Slide 12
선언 변수 정리
선언한 변수 전체 목록 (2/7) · 모두 camelCase
04 시리얼 통신 GPS | 12
변수명 | 타입 | 구분 · 위치 | 역할 | 이렇게 지은 이유
sentence | string | 매개변수 · Parse / IsChecksumValid | NMEA 문장 원본 | NMEA 규격에서 한 줄을 sentence라 부름
gpsData | GpsData | 매개변수 · Parse 등 / 필드 · MainWindow | 파싱 결과 저장 객체 | 클래스명 camelCase → 어디서나 같은 객체
starIndex | int | 지역 · Parse / IsChecksumValid | '*' 문자 위치 | 찾는 문자(star = *) + Index
fields | string[] | 지역 · Parse / 매개변수 · ParseGga, ParseRmc | 쉼표로 나눈 항목 배열 | NMEA 용어 field, 배열이라 복수형
sentenceType | string | 지역 · Parse | 문장 종류 (GGA, RMC) | sentence의 type → switch 분기 기준
calculatedChecksum | byte | 지역 · IsChecksumValid | 직접 XOR 계산한 값 | calculated ↔ received 대비로 비교 대상 구분
checksumText | string | 지역 · IsChecksumValid | '*' 뒤 16진수 문자열 2자리 | 숫자로 바꾸기 전 텍스트 상태임을 표시

## Slide 13
선언 변수 정리
선언한 변수 전체 목록 (3/7) · 모두 camelCase
04 시리얼 통신 GPS | 13
변수명 | 타입 | 구분 · 위치 | 역할 | 이렇게 지은 이유
receivedChecksum | byte | out 지역 · IsChecksumValid | 문장에 적혀 온 체크섬 값 | 받은(received) 값 → 계산 값과 비교
i | int | 반복 변수 · IsChecksumValid | 문자 위치 인덱스 | C# 반복문 관례 (index)
value | string | 매개변수 · ToDecimalDegree 등 | 변환할 원본 문자열 | 형식이 정해지지 않은 범용 입력값
hemisphere | string | 매개변수 · ToDecimalDegree / 지역 · ToDms | 반구 (N / S / E / W) | 지리 용어 '반구' 그대로
rawValue | double | 지역 · ToDecimalDegree | ddmm.mmmm 원본 숫자 | raw(가공 전) → 변환 전 값임을 표시
degree / minute / second | int / double | 지역 · ToDecimalDegree, ToDms | 도 / 분 / 초 | 각도 단위 이름 그대로
decimalDegree | double | 지역 · ToDecimalDegree / 매개변수 · ToDms | 십진수 도 값 | 좌표 형식 이름 Decimal Degree(DD)

## Slide 14
선언 변수 정리
선언한 변수 전체 목록 (4/7) · 모두 camelCase
04 시리얼 통신 GPS | 14
변수명 | 타입 | 구분 · 위치 | 역할 | 이렇게 지은 이유
result | double / int | out 지역 · ParseDouble, ParseInt | TryParse 변환 결과 | 함수의 최종 반환값
semiMajorAxis | const double | 상수 · CoordinateConverter | WGS84 장반경 a = 6,378,137 m | 측지학 용어 Semi-Major Axis
flattening | const double | 상수 · CoordinateConverter | 편평률 f = 1/298.257223563 | 측지학 용어 Flattening
scaleFactor | const double | 상수 · CoordinateConverter | UTM 축척 계수 k0 = 0.9996 | UTM 규격 용어 Scale Factor
falseEasting | const double | 상수 · CoordinateConverter | 동향 가산값 500,000 m | UTM 규격 용어 False Easting
falseNorthingSouth | const double | 상수 · CoordinateConverter | 남반구 북향 가산값 10,000,000 m | False Northing + 적용 조건(South)
zoneLetters | const string | 상수 · CoordinateConverter | 위도 밴드 문자 목록 | Zone Letter의 모음 → 복수형

## Slide 15
선언 변수 정리
선언한 변수 전체 목록 (5/7) · 모두 camelCase
04 시리얼 통신 GPS | 15
변수명 | 타입 | 구분 · 위치 | 역할 | 이렇게 지은 이유
isLatitude | bool | 매개변수 · ToDms | 위도 / 경도 구분 | is 접두어 bool → true = 위도
absDegree | double | 지역 · ToDms | 부호를 뗀 각도 | abs(절댓값, Math.Abs) + Degree
totalMinute | double | 지역 · ToDms | 소수 포함 전체 분 | 정수 minute과 구분하기 위해 total
latitude / longitude | double | 매개변수 · ToUtm | 입력 위도 / 경도 | 좌표 용어 그대로 (lat / lon 약어는 계산용에만)
zoneNumber | int | 지역 · ToUtm | UTM 구역 번호 (1~60) | UTM 용어 Zone Number
centralMeridian | double | 지역 · ToUtm | 구역 중앙 경선 (경도) | 측지 용어 Central Meridian
eccSquared / eccPrimeSquared | double | 지역 · ToUtm | 제1 · 제2 이심률 제곱 (e², e'²) | ecc(eccentricity) + 제곱 표시

## Slide 16
선언 변수 정리
선언한 변수 전체 목록 (6/7) · 모두 camelCase
04 시리얼 통신 GPS | 16
변수명 | 타입 | 구분 · 위치 | 역할 | 이렇게 지은 이유
eccFourth / eccSixth | double | 지역 · ToUtm | e⁴, e⁶ | 이심률의 4제곱 · 6제곱
latRad / lonDiffRad | double | 지역 · ToUtm | 라디안 위도 / 중앙 경선과의 경도 차 | Rad 접미어 → 단위(라디안) 표시
sinLat / cosLat / tanLat | double | 지역 · ToUtm | 위도의 sin · cos · tan | 함수 + 대상 → 반복 계산 방지용 저장
radiusN | double | 지역 · ToUtm | 묘유선 곡률 반경 N | 공식 기호 N + radius(반경)
tanSquared / cosTerm / lonTerm | double | 지역 · ToUtm | 공식의 T, C, A 항 | 한 글자 기호 대신 의미 있는 이름
meridianArc | double | 지역 · ToUtm | 적도~위도 자오선 호 길이 M | 측지 용어 Meridian Arc
easting / northing | double | 지역 · ToUtm | UTM 동향 / 북향 거리 (m) | UTM 결과 용어 그대로

## Slide 17
선언 변수 정리
선언한 변수 전체 목록 (7/7) · 모두 camelCase
04 시리얼 통신 GPS | 17
변수명 | 타입 | 구분 · 위치 | 역할 | 이렇게 지은 이유
letterIndex | int | 지역 · ToUtm | zoneLetters 중 위치 | zoneLetters 배열의 Index
maxRawLineCount | const int | 상수 · MainWindow | 원본 로그 최대 줄 수 (200) | max + Raw 로그 + LineCount
gpsReader | GpsSerialReader | 필드 · MainWindow | 시리얼 수신 객체 | GpsSerialReader를 줄임 (역할 = reader)
portNames | string[] | 지역 · LoadPortNames | COM 포트 목록 | portName의 복수형 → 배열
fixText | string | 지역 · UpdateDisplay | 측위 상태 문장 | Fix 상태를 text로 표현
utmCoordinate | UtmCoordinate | 지역 · UpdateDisplay | UTM 변환 결과 | 클래스명 camelCase 그대로
isConnected | bool | 매개변수 · SetConnectedUi | 연결 상태 | is 접두어 bool

## Slide 18
화면 컨트롤 이름 (x:Name)
XAML에서 선언한 컨트롤 변수 · 의미 + 컨트롤 종류 접미어
04 시리얼 통신 GPS | 18
컨트롤 이름 | 종류 | 용도
portComboBox | ComboBox | COM 포트 선택
refreshButton | Button | 포트 목록 새로고침
baudRateComboBox | ComboBox | 통신 속도 선택
connectButton | Button | 포트 열기
disconnectButton | Button | 포트 닫기
statusTextBlock | TextBlock | 연결 상태 표시
latitudeDecimalTextBox | TextBox | 위도 십진수 도
longitudeDecimalTextBox | TextBox | 경도 십진수 도
latitudeDmsTextBox | TextBox | 위도 도분초
컨트롤 이름 | 종류 | 용도
longitudeDmsTextBox | TextBox | 경도 도분초
altitudeTextBox | TextBox | 고도 (m)
utmZoneTextBox | TextBox | UTM 구역 (52S)
eastingTextBox | TextBox | UTM Easting
northingTextBox | TextBox | UTM Northing
utcTimeTextBox | TextBox | UTC 시간
fixInfoTextBox | TextBox | Fix / 위성 수 / 속도
rawDataListBox | ListBox | NMEA 원본 로그

## Slide 19
동작 확인 순서
GPS 신호는 실내에서 약함 → 창가나 실외에서 시연 권장
04 시리얼 통신 GPS | 19
1
장치 연결
USB GPS 연결
장치 관리자 → 포트(COM & LPT)에서 COM 번호 확인
2
포트 연결
[새로고침] → COM 선택
Baud 9600 (안 되면 4800) → [연결]
3
원본 확인
하단 로그에 $GPGGA, $GPRMC 등 표시
글자가 깨지면 Baud Rate 불일치
4
좌표 확인
Fix 전 : 'No Fix', 좌표 미갱신
Fix 후 : 십진수 · 도분초 · UTM 실시간 갱신